GSM Antenna

Model：JCG825

- Part Number

- Dimension（Unit：mm）

- Electrical Characteristics

3.1 GSM Antenna

Form 1

| No. | Item | Specifications |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frequency（MHz） | 824～894 MHz/1710～1990 MHz 880～960 MHz/1710～1990 MHz 1920～2170 MHz |
| 2 | V.S.W.R（in BW） | ≤2.0︰1 |
| 3 | Gain（Zenith） | 7dBi(MAX) |
| 4 | Polarization | Vertical |
| 5 | Impedance | 50 Ω |

  - Mechanical

Form 2

| No. | Item | Specification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cable | RG174 2.5M |
| 2 | Connector | MCX right angle male |
| 3 | Plastic Housing | Black |
| 4 | Mounting | Magnet |